## Slide 1
Unidad 15
Los riesgos ambientales

## Slide 2: Riesgos ambientales en el trabajo: agentes contaminantes
Químicos
Son sustancias que pueden incorporarse al ambiente laboral y producir daños en salud de los trabajadores: polvo, humo, vapores, gases.
Biológicos
Son seres vivos que pueden producir enfermedades infecciosas, alérgicas: virus, bacterias, hongos, gusanos, protozoos.
Físicos
Son fuentes de energía que pueden afectar a los trabajadores: ruido, vibraciones, temperatura, iluminación, radiaciones.

## Slide 3: Los riesgos químicos
Efectos de los agentes químicos
Irritantes: Producen irritaciones de la piel o mucosas (halógenos, ozonos...).
Asfixiantes: Son los que impiden o dificultan el suministro de oxígeno hasta las células.
Anestésicos: Desplazan el oxígeno. Producen somnolencia, pérdida de reflejos y de conocimiento (disolventes industriales, acetona, propano...).
Corrosivos: Producen la destrucción de los tejidos sobre los que actúan (ácidos, álcalis...).
Sensibilizantes: Producen reacciones alérgicas (formaldehido, fibras vegetales, polvo de madera...).
Cancerígenos mutágenos y tóxicos para la reproducción: Producen cáncer, alteraciones en el feto y modificaciones hereditarias (arsénico, amianto, benceno, cadmio, níquel, fibras vegetales, polvo de madera...).
Sistemáticos: Producen alteraciones sobre diversos órganos: sistema nervioso central, riñón (mercurio, magnesio, cadmio manganeso, plomo y sus derivados).
Neumoconióticos: Sustancias en forma de polvo o humos que actúan a través de su acumulación en el pulmón (silicatos, asbestos, amianto, hierro, aluminio...).

## Slide 4: La prevención del riesgo químico
Prevención del riesgo químico
Sobre el foco
Sustitución de productos.
Aislamiento del proceso.
Mantenimiento.
Modificación del proceso.
Selección de equipos adecuados
Sobre el medio
Limpieza.
Ventilación
Mantenimiento.
Sistemas de alarma.
Aumento de la distancia
Sobre el receptor
EPI
Formación
Rotación de personal
Encerramiento
Control médico

## Slide 5: Los riesgos biológicos
Virus
De estructura muy sencilla; necesitan de un huésped.
Bacterias
Microorganismos unicelulares sin necesidad de un huésped.
Protozoos
Organismos unicelulares o pluricelulares.
Hongos
Microorganismos vegetales parasitarios que también pueden vivir en materias orgánicas en descomposición.
Gusanos
Organismos de vida libre o parásitos.

## Slide 6: La prevención del riesgo biológico
Protección colectiva de riesgos biológicos
Organizar el trabajo de modo que se reduzca el número de trabajadores expuestos.
Adoptar medidas seguras de manipulación y transporte.
Emplear medios seguros de recogida, almacenamiento y evacuación de residuos o muestras.
Desinfectar y desratizar.
Señalizar las zonas de riesgo.
Protección individual
Vacunación.
Normas de higiene personal, como lavarse las manos, no comer, ni beber o fumar en el área de trabajo.
Utilizar equipos de protección apropiados a cada tipo de exposición (guantes, mascarillas, bata, protección ocular).
Tener cuidado con los objetos cortantes y punzantes.
Desinfección y esterilización correcta de instrumentales y superficies.

## Slide 7: Riesgos físicos: el ruido
Efectos:
- Reduce la capacidad auditiva del individuo (sordera o hipoacusia laboral).
- Altera los sistemas respiratorio y cardiovascular.
- Produce trastornos digestivos y del sueño; genera agresividad, irritabilidad, etc.
- Incrementa el riesgo de accidentes laborales, al disminuir el grado de atención y el tiempo de reacción.
Prevención:
- Proporcionar información y formación a los trabajadores.
- Realizar evaluaciones.
- Vigilar la salud de los empleados.
- Uso obligatorio de equipos de protección individual (protectores
auditivos) por parte de todos los trabajadores.
- Señalización obligatoria.
- Adopción de medidas técnicas.
El ruido

## Slide 8: Riesgos físicos: las vibraciones
Las vibraciones
Efectos:
- Lumbalgias, hernias, pinzamientos discales y lesiones raquídeas.
- Afecciones del Sistema digestivo y órganos reproductivos femeninos.
- Dolores de cabeza ,Síndrome de Raynaud.
- Entumecimiento, pérdida de sensibilidad, síndrome del túnel carpiano, problemas de equilibrio, trastornos visuales etc.
Prevención:
Elegir equipos menos vibrantes, Instalar suspensiones en los equipos, rotación de los trabajadores, reducir la duración de la exposición, mantenimiento de los equipos.

## Slide 9: Riesgos físicos: la temperatura
La temperatura
Estrés térmico por calor
Efectos: Lipotimia, deshidratación, subida de la temperatura corporal, etc.
Estrés térmico por frío
Efectos: Hipotermias
Prevención: Evitar cambios bruscos de temperatura, ropa de trabajo adecuada, beber agua con frecuencia.
Prevención: Limitar el tiempo de trabajo, ropa de trabajo adecuada, pausas…

## Slide 10: Riesgos físicos: las radiaciones
Radiaciones
Ultravioletas
Infrarrojos
Microondas
Láser
Rayos X
Efectos
Medidas preventivas
Cáncer
Quemaduras
Alteración ADN
Reducir exposición
Señalización
Protección

## Slide 11: Riesgos físicos: la iluminación
Efectos de una iluminación deficiente
Pérdida de agudeza visual.
Fatiga visual.
Dolores de cabeza.
Cansancio.
Irritabilidad.
Aumento de la probabilidad de accidentes leves y graves.
Medidas
Adecuar la intensidad o cantidad de luz a la actividad que se realice.
Utilizar luz natural si es posible y, si no es suficiente, acompañar con luz auxiliar. Utilizar los niveles mínimos exigidos de iluminación (medidos en Lux).
Procurar unas características de luz acordes a la tarea que se está ejecutando.
Evitar deslumbramientos.